## Slide 1: متاالیز و پروالیز و شیوه صحیح دفع آنها
کاری از:فاطمه سادات میرکاظمی،ضحی پورهنگ،صبا صرابچیان

## Slide 2: متالایز (Metallize / Metallization)
تعریف:
«متالایز» یا «متالیزاسیون» فرایندی است که در آن لایه‌ای بسیار نازک از فلز (معمولاً آلومینیوم، اما گاهی فلزات دیگر مانند روی یا مس) بر روی سطح مواد غیرفلزی مانند پلاستیک، کاغذ، نشانده می‌شود. این کار معمولاً با روش‌هایی مانند تبخیر حرارتی در خلاءVacuum Thermal Evaporation) )انجام می‌گیرد.

## Slide 3: متالایز Metallize / Metallization))
کاربردها:
بسته‌بندی مواد غذایی: متالایز به دلیل خواص سدکنندگی عالی در برابر نور، اکسیژن و رطوبت، برای بسته‌بندی چیپس، قهوه، شکلات و سایر محصولاتی که به کیفیتشان حساس هستند، استفاده می‌شوند. این لایه فلزی ظاهر براق و جذابی هم به بسته‌بندی می‌بخشد.
صنایع الکترونیک: در تولید خازن‌ها، قطعات الکترونیکی و بردها.
صنایع دکوراتیو: برای ایجاد جلوه‌های فلزی روی پارچه، کاغذ دیواری، یا قطعات پلاستیکی.
صنایع خودروسازی: برای پوشش‌دهی قطعات پلاستیکی داخلی یا خارجی.

## Slide 4: متالایز Metallize / Metallization))
خطرات که ممکن است رخ دهد:
مواد متالایز شده در حالت عادی خطر جدی ندارند، مگر اینکه:
دفع نادرست: رها کردن در طبیعت می‌تواند باعث آلودگی محیط زیست شود.
تولید مواد زاید: خود فرایند متالایزاسیون ممکن است پسماندهای فلزی یا شیمیایی ایجاد کند که نیاز به مدیریت خاص دارند.
شیوه صحیح دفع:
بازیافت: فیلم‌ها و بسته‌بندی‌های متالایز شده، به‌خصوص آن‌هایی که لایه آلومینیومی دارند، در بسیاری از مناطق قابل بازیافت هستند. باید آن‌ها را در سطل‌های مخصوص بازیافت مواد بسته‌بندی (که اغلب ترکیبی از پلاستیک و فلز هستند) قرار داد.
مدیریت پسماند صنعتی: اگر در مقیاس صنعتی تولید می‌شوند، باید طبق استانداردهای مدیریت پسماند صنعتی و با در نظر گرفتن نوع فلز و ماده پایه، دفع یا بازیافت شوند.

## Slide 5: پیرولیز (Pyrolysis)
تعریف:
«پیرولیز»،Pyrolysis) )به تجزیه شیمیایی مواد آلی (مانند پلاستیک‌ها، لاستیک، چوب، پسماندهای زیستی) در دماهای بالا (معمولاً بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد) و در غیاب کامل اکسیژن گفته می‌شود. در این فرایند، ماده اولیه به گازهای قابل اشتعال، مایعات (روغن پیرولیز) و جامد کربنی (شار یا خاکستر) تجزیه می‌شود.

## Slide 6: پیرولیز Pyrolysis))
کاربردها:
بازیافت پلاستیک: یکی از روش‌های امیدوارکننده برای تبدیل پلاستیک‌های غیرقابل بازیافت (مثل پلاستیک‌های مخلوط) به سوخت یا مواد شیمیایی پایه.
تولید انرژی: گاز و روغن حاصل از پیرولیز می‌توانند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرند.
تولید مواد شیمیایی: به‌دست آوردن مواد شیمیایی ارزشمند مانند بنزن، تولوئن، یا زایلن از پلاستیک‌ها.
تولید کربن فعال و گرافیت: جامد باقی‌مانده (شار) می‌تواند کاربردهای صنعتی داشته باشد.

## Slide 7: پیرولیز Pyrolysis))
خطرات که ممکن است رخ دهد:
گازهای سمی: در صورت عدم کنترل کامل فرایند یا خروج گازها، ممکن است گازهای سمی مانند دی‌اکسین، فوران، مونوکسید کربن و ترکیبات گوگردی آزاد شوند.
آتش‌سوزی و انفجار: محصولات گازی پیرولیز قابل اشتعال هستند و در صورت تماس با هوا می‌توانند خطر آتش‌سوزی یا انفجار ایجاد کنند.
مواد اولیه آلوده: اگر مواد اولیه (مثلاً پلاستیک‌های آلوده به مواد سمی) وارد فرایند پیرولیز شوند، محصولات نهایی نیز ممکن است آلوده باشند.

## Slide 8: پیرولیز Pyrolysis))
شیوه صحیح دفع (و مدیریت پسماندهای حاصل از آن):فرایند کنترل‌شده:
خود فرایند پیرولیز باید در واحدهای صنعتی مجهز و با رعایت کامل اصول ایمنی، کنترل دما، و جلوگیری از ورود هوا انجام شود.
مدیریت محصولات جانبی:گازها: قبل از تخلیه به اتمسفر، باید تصفیه شوند تا گازهای سمی حذف گردند.
روغن پیرولیز: باید یا به عنوان سوخت در همان واحد استفاده شود یا پس از تصفیه، در صنایع دیگر به کار رود
.شار (جامد کربن): بسته به خلوص و نوع مواد اولیه، می‌تواند به عنوان کود، ماده پرکننده، یا برای تولید محصولات کربنی استفاده شود.
در صورت آلودگی، باید به عنوان پسماند ویژه دفع گردد.
تجهیزات: دستگاه‌های پیرولیز پس از پایان عمر مفید، باید طبق مقررات مواد خطرناک، از رده خارج و اوراق شوند.

## Slide 9
ممنون از توجه شما